## Slide 1
ARM汇编简要介绍

## Slide 2
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 3
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 4
基本介绍
ARM处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的，指令集和相关译码机制较为简单
ARM7TDMI(-S)具有32位ARM指令集和16位Thumb指令集
ARM指令集效率高，但是代码密度低
而Thumb指令集具有较高的代码密度，却仍然保持ARM的大多数性能上的优势，它是ARM指令集的子集。
Thumb指令集具有灵活、小巧的特点
ARM指令集支持ARM核所有的特性，具有高效、快速的特点

## Slide 5
ARM汇编寄存器介绍
R0-R3 传递参数传递返回值。在子程序调用之间，可以将 r0-r3 用于任何用途。由调用函数保存。
R4-R11 存放函数的局部变量。由被调用函数保存。
R12 内部调用暂时寄存器 ip。
R13 栈指针 sp。不能用于任何其它用途。函数调用结束时需要恢复。
R14 链接寄存器 lr。如果保存了返回地址，则可以在调用之间将其用于其它用途，程序返回时要恢复。
R15 程序计数器 pc。不能用于任何其它用途。
CPSR 程序状态计数器。

## Slide 6
ARM汇编程序基本格式
.arch armv7-a
.arch_extension crc
.arm
@ 数据段
@ 全局变量及常量的声明
.data
.global a
.align 4
.size a, 4
a:
.word 3
.global b
.align 4
.size b, 4
b:
.word 5
@ 代码段
@ 主函数
.global main
.type main , %function
main:
.L1:
ldr r0, addr_a0
ldr r1, [r0]
ldr r0, addr_b0
ldr r0, [r0]
add r0, r1, r0
bx lr
@ 桥接全局变量的地址
addr_b0:
.word b
addr_a0:
.word a .ident "NKU-TEDA"

## Slide 7
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 8
指令基本格式
<opcode> {<cond>} {S} <Rd> ,<Rn> {,<operand2>}
opcode 指令助记符
cond 执行条件 -> EQ, NE, LE, GE, LT, GT
S 是否影响CPSR寄存器内容
Rd 目的操作数
Rn 源操作数
operand2 第二个操作数
可以为常数表达式，寄存器或寄存器移位方式

## Slide 9
访存指令
指令格式 | 说明 | 操作
LDR {cond} Rd, addressing | 加载字数据 | Rd←[addressing]
STR {cond} Rd, addressing | 存储字数据 | [addressing]←Rd
LDR/STR指令寻址非常灵活，它由两部分组成，其中一部分为一个基址寄存器，可以为任一个通用寄存器；另一部分为一个地址偏移量。
地址偏移量格式：
立即数： LDR R0, [R1, #4] ; R0 = [R1 + 4]
寄存器： LDR R0, [R1, R2] ; R0 = [R1 + R2]
寄存器及移位常数： STR R0, [R1, R2, LSL #2] ; [R1 + R2 << 2] = R0
地址计算方式：
零偏移: LDR R0, [R1] ; R0 = [R1]
前索引偏移: LDR R0, [R1, #-8]! ; R0 = [R1 - 8], R1 = R1 - 8
后索引偏移: LDR R0, [R1], #-8 ; R0 = [R1], R1 = R1 - 8

## Slide 10
数据处理指令——数据传送指令
指令举例如下：
MOV R1, #0x10 ; R1 = 0x10
MVN R1, R2 ; 将R2取反，结果存到R1
MOVS R3, R1, LSL #2 ; R3 = R1 << 2，并影响标志位
MOV PC, LR ; PC = LR，子程序返回
指令格式 | 说明 | 操作
MOV {cond}{S} Rd, operand2 | 数据传送 | Rd←operand2
MVN {cond}{S} Rd, operand2 | 数据非传送 | Rd←~(operand2)

## Slide 11
数据处理指令——算术运算指令
指令格式 | 说明 | 操作
ADD {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 加法运算 | Rd←Rn+operand2
SUB {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 减法运算 | Rd←Rn-operand2
RSB {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 逆向减法 | Rd←operand2-Rn
ADC {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 带进位加法 | Rd←Rn+operand2+Carrry
SBC {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 带进位减法 | Rd←Rn-operand2-(NOT)Carry
RSC {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 带进位逆向减法 | Rd←operand2-Rn-(NOT)Carry
指令举例如下：
ADD R1, R2, #2 ; R1 = R2 + 2
RSB R1, R2, R3, ASR #2 ; R1 = R3 >> 2 - R2

## Slide 12
数据处理指令——逻辑运算指令
指令格式 | 说明 | 操作
AND {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 按位与操作 | Rd←Rn & operand2
OR {cond}{S} Rd, Rn, operand2 | 按位或操作 | Rd←Rn ¦ operand2
指令举例如下：
ANDS R0, R0, #0x01 ; R0 = R0 & 0x01，取出最低位数据
OR R2, R1, R3 ; R2 = R1 |R 3

## Slide 13
数据处理指令——比较运算指令
指令格式 | 说明 | 操作
CMP {cond} Rd, operand2 | 比较指令 | 标志N、Z、C、V←Rn-operand2
CMN {cond} Rd, operand2 | 负数比较指令 | 标志N、Z、C、V←Rn+operand2
指令举例如下：
CMP R1, #0x10 ; R1与0x10比较并设置标志位
CMP R1, R2 ; R1与R2比较并设置标志位
CMN R3, 1 ; R3 + 1，判断Z标志位可得出R3是否为1的补码

## Slide 14
分支指令
指令格式 | 说明 | 操作
B {cond} label | 分支指令 | PC←label
BL {cond} label | 带链接的分支指令 | LR←PC - 4，PC←label
BX {cond} Rm | 带状态切换的分支指令 | PC←label，切换处理器状态
指令举例如下：
B .L2 ; 跳转至标号.L2所在地址
BEQ .L3 ; 根据标志位判断是否相等，相等则跳转
BL DELAY ; 调用子程序DELAY
BX R0 ; 跳转到R0指定的地址，
; 并根据R0的最低位来切换处理器状态

## Slide 15
乘法、除法指令
指令格式 | 说明 | 操作
MUL {cond}{S} Rd, Rm, Rs | 乘法指令 | Rd←Rm*Rs (Rd≠Rm)
MLA {cond}{S} Rd, Rm, Rs, Rn | 乘加指令 | Rd←Rm*Rs+Rn (Rd≠Rm)
SDIV {cond}{S} Rd, Rn, Rm | 除法指令 | Rd←Rm / Rn
指令举例如下：
MUL R1,R2,R3 ; R1 = R2×R3
MLA R1,R2,R3,R0 ; R1 = R2×R3 + R0
SDIV R1, R2, R3 ; R1 = R2 / R3

## Slide 16
常用伪指令
指令格式 | 说明
.byte(.short/.word/.long) expr | 分配一段内存单元
.align {alignment}{,fill}{,max} | 以某种对齐方式，填充一段内存空间
.comm symbol length | 设置指定标号占用内存空间大小
.size symbol length | 设置指定标号占用内存空间大小
.global (.globl) symbol | 定义一个全局标号
.section expr | 声明节名
.data .bss .text .rodata | 分别标识数据段，未初始化数据段，代码段，常量段
.LTONG | 声明数据缓冲池（一般放在无条件跳转指令之后，避免被错误执行）
LDR Rd, =imm | 加载大立即数
push {Rm, Rn..} | 将对应寄存器的内容从左到右压栈
pop {Rm, Rn..} | 将堆栈中的数据弹出到寄存器中

## Slide 17
常用伪指令
int a = 5;
int b;
int array[2] = {1,2};
int main(){
const int c = 3;
return 3;
}
.data
.global a
.align 4
.size a, 4
a:
.word 5
.global array
.align 4
.size array, 8
array:
.word 1
.word 2
.comm b, 4, 4
.section .rodata
.global c.3
.align 4
.size c.3, 4
c.3:
.word 3

## Slide 18
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 19
ARM汇编函数调用过程
max:
@ start
str fp, [sp, #-4]!
mov fp, sp
sub sp, sp, #12
…
@ return
ldr r0, [fp, #-12]
add sp, fp, #0
ldr fp, [sp], #4
bx lr
main:
…
@ pass params
ldr r3, _bridge+4
ldr r0, [r3]
ldr r3, _bridge
ldr r1, [r3]
bl max
@ save return value
mov r1, r0
…
Caller
传递参数
  前四个参数通过R0-R3号寄存器进行传递
  超出的参数通过压栈的方式进行传递
保存PC至LR寄存器，进行函数跳转
Callee
3. 保存FP寄存器
4. 函数执行
5. 将返回值保存在R0寄存器中
6. 恢复FP与SP寄存器
7. 通过之前保存在LR寄存器的内容，跳转至源程序
Caller
8. 若通过压栈方式转递过参数，则需恢 复SP寄存器
9. 保存返回值

## Slide 20
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 21
NEON指令简要介绍
Arm Neon技术是Arm cortex-A和cortex-R系列处理器的高级单指令多数据（SIMD）架构扩展。
Neon寄存器可以认为是存储相同数据类型元素的向量寄存器，它可以同时操作多个向量寄存器，并且支持多种数据类型包括浮点、整型等。
指令基本格式
V{<mod>} <op> {<shape>} {<cond>} {.<dt>} {<dest>}, src1, src2
指令举例如下：
VADD.S8 D0, D1, D2
VMULL.S16 Q2, D8, D9

## Slide 22
目录
ARM架构简介
    基本介绍
    ARM汇编的寄存器
    ARM汇编程序基本格式
ARM基本指令集
    寄存器加载/存取指令
    数据处理指令
    分支指令
    常用伪指令
ARM汇编函数调用过程
NEON指令简要介绍
SysY运行时库链接

## Slide 23
SysY运行时库链接
SysY 运行时库提供一系列 I/O 函数、计时函数等用于在 SysY 程序中表达输 入/输出、计时等功能需求。这些库函数不用在 SysY 程序中声明即可在 SysY 的 函数中使用。
库文件介绍
  libsysy.a SysY运行时库的静态库文件
  libsysy.so SysY运行时库的动态库文件。
  sylib.h SysY 运行时库头文件
  sylib.c SysY 运行时库头文件
将SysY运行时库拉取至本地项目的文件夹下即可。
项目中对应的docker文件夹和source文件夹下的内容都是后续在OJ平台上运行测试同学们代码需要的文件，暂时不会用到。
链接SysY运行时库的编译命令
  arm-linux-gnueabihf-gcc -mcpu=cortex-a72 example.S -o example.out sysyruntimelibrary/libsysy.a